Семейство автоматизированных линий

для приготовления водно-спиртовой смеси

непрерывно-поточным способом

производительностью 150-2500 дал/час

РТСА/ПОТОК

Заводской номер

№ 25

Паспорт

ALCOJET.00.00.00 ПС

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Лист |
| --- | --- |
| 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ | 3 |
| 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | 4 |
| 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ | 7 |
| 4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ | 10 |
| 5 КОНСЕРВАЦИЯ | 11 |
| 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ | 12 |
| 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ | 13 |
| 8 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ | 14 |
| 9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ | 15 |
| 10 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ | 16 |
| 11 УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ | 17 |
| 12 СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ | 18 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 19 |

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И

1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 Наименование изделия:  Автоматизированная линия для приготовления водно-спиртовой смеси непрерывного действия производительностью  150-2500 далл/час (далее РТСА/ПОТОК или ALCOJET).

1.1.2 Обозначение изделия: «РТСА/ПОТОК-5 (ALCOJET)»

1.1.3 Предприятие-изготовитель:  ООО «РТСА» (600024, РФ, г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д. 72, оф. 23).

1.1.4 Заводской номер: __25__

1.1.5 Дата изготовления: __апрель  2019 г._

1.1.6 РТСА/ПОТОК  выпускается  по ТУ 5131-005-59988194-07 (декларация о соответствии           № ТС RU Д-RU.АВ45.В.82015   с 08.09.2015 по 07.09.2020).

1.1.7 Область применения

РТСА/ПОТОК предназначена для приготовления водно-спиртовых растворов (сортировок) требуемой крепости, в заданном объеме и с заданной производительностью.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Основные характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| РТСА/ПОТОК-5: Производительность м³/час: номинальная Минимальная Максимальная Крепость смеси, % об. Отклонение от заданной крепости, % Время выхода на режим, мин Температура на входе, °С: исходной воды спирта обрабатываемой водно-спиртовой смеси на выходе из смесителя Давление на входе, МПа: на воздушной магистрали Габаритные размеры РТСА/ПОТОК, мм: длина ширина высота Занимаемая площадь, м² Режим работы Исполнение электрооборудования установки включая КИП и А Исполнение шкафа управления | 5 1.5 25 35 – 45 ±0,05 не более 2,5 +10 ÷ +25 +10 ÷ +35 +10 ÷ +15 от 0,6 до 0,8 3600 1300 2000 5 Непрерывный, 24 час/сутки Взрывозащищенное. Общепромышленное. |

2.2  Используемые материалы

Основной материал, из которого изготовлена РТСА/ПОТОК – нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т или AISI 304, допущенная Минздравом РФ к работе с пищевыми жидкостями.

2.3  Устройство и работа РТСА/ПОТОК

РТСА/ПОТОК  выполнена в виде единой технологической линии состоящей  из - смесительно – дозирующего блока (см. рисунок 1,2). Оборудование располагается на  раме из нержавеющей стали.

Смесительно – дозирующий блок (СДМ) позволяет создать напоры спирта и воды, отвечающие требуемой крепости и производительности, а также обеспечивает получение в вихревом смесителе однородной (гомогенной) водно-спиртовой смеси без доступа воздуха.

В конструкцию РТСА/ПОТОК входят:

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| КПЭ1,2 | Управляющая задвижка с позиционером DN 25, «Burkert» | 2 |
| КПЭ3,4 | Управляющая задвижка с позиционером DN 15, «Burkert» | 2 |
| КЭм1-КЭм2 | Клапан электромагнитный 6013 2/2-ходовой н/з Ду 3мм 1/4´´, «Burkert» | 2 |
| FE1 | Расходомер спиртовой PROMASS 50P25 DN 25, «Endress+Hauser» | 1 |
| FE2 | Расходомер спиртовой PROMASS 83F25 DN 25, «Endress+Hauser» | 1 |
| М1-М6 | Манометр WIKA 0…10 бар | 6 |
| DT1- DT4 | Датчик температуры ТС-1087, ООО НПП «Элемер» | 2 |
| Dс.х.1-Dс.х.2 | Датчик предельного уровня FTL50 , «Endress+Hauser» | 2 |
| DD1-DD3 | Датчик давления Корунд ДИ-001, ООО «Стэнли» | 3 |
| DP1,2 | Реле потока СУ200МАИ, ООО «Контакт-1» | 2 |
| с.к.1- с.к.7 | Кран шаровой ВV61А-008 из нерж. стали полнопроходной | 7 |
| с.в.1-с.в.2 | Кран шаровой полнопроходной 1/4´´ | 2 |
| КО3 | Клапан обратный DN 50 | 1 |
| КО2 | Клапан обратный DN 25 | 1 |
| КО1 | Клапан обратный DN 32 | 1 |
| К10,20 | Кран шаровой из нерж. стали полнопроходной DN 25 | 2 |
| К2,3,5,9,12,13,15,19 | Кран шаровой из нерж. стали полнопроходной DN 32 | 8 |
| К1,4,6,7,8,11,14,16,17,18 | Кран шаровой из нерж. стали полнопроходной DN 40 | 10 |
| См1 | Смеситель, ООО «РТСА» | 1 |
| Т1 | Теплообменник воды NT50, «Кельвион Машимпекс» | 1 |
| Т2 | Теплообменник спирта NT50, «Кельвион Машимпекс» | 1 |
| Ф1 | Фильтродержатель ФД-5-1000 | 1 |
| Р1 | Воздухоотделитель ВО, V=75 л , ООО «РТСА» | 1 |
| Н1 | Насос CRN , «GRUNDFOS» | 1 |
| Н2 | Насос CRN , «GRUNDFOS» | 1 |
| ФС1, ФС2 | Фильтр сетчатый Ду 40 | 2 |

Схема технологическая принципиальная РТСА/ПОТОК (ALCOJET.00.00.00 TX) прилагается к руководству по эксплуатации.

РТСА/ПОТОК оснащена системой управления.

Подготовку к работе, монтаж и сборку РТСА/ПОТОК производить согласно указаниям, приведенным в руководстве по эксплуатации.

Порядок работы РТСА/ПОТОК, а также возможные неисправности и способы их устранения  подробно описаны в руководстве по эксплуатации.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки системы должны входить изделия и эксплуатационная документация согласно таблице 3.

Таблица 3

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Количество, шт. | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ALCOJET.00.00.00 РТСА/ПОТОК-5 | Автоматизированная линия для приготовления водно-спиртовой смеси непрерывного действия (производительностью 500 далл/час ) | 1 | 25 | один из вариантов исполнения |
| ALCOJET.00.00.00 ПС | Паспорт |  |  | для каждого варианта исполнения РТСА/ПОТОК |
| ALCOJET.00.00.00 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | - | для каждого варианта исполнения РТСА/ПОТОК |
| Комплект запасных частей |  | Краны, пробоотборники и запасные уплотнительные кольца | - | в соответствии с требованиями Заказчика |

РТСА/ПОТОК могут комплектоваться фильтрующими элементами патронного типа по ТУ 3697-006-48781573-05 и другими, с аналогичными типоразмерами, допущенными органами Роспотребнадзора к применению.

3.1 РТСА/ПОТОК изготовленная в соответствии с технической документацией, принятая ОТК предприятия-изготовителя, в разобранном для транспортирования виде.

3.2 Эксплуатационная документация – технический паспорт, руководство по эксплуатации и рабочая документация на аппаратуру контроля, управления и автоматического регулирования.

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Ресурсы и сроки службы

4.1.1 РТСА/ПОТОК относится к классу ремонтируемых восстанавливаемых изделий.

4.1.2 Назначенный срок службы (с учетом замены изнашиваемых деталей и расходных материалов) не менее 5 лет.

4.1.3  Наработка на отказ: То=680 ч.

4.1.4 Ресурс до капитального ремонта – не менее 22500 часов.

4.1.5 Установленная безотказная  наработка: Т1=500 ч.

4.1.6 Коэффициент технического использования - не менее 0.98.

4.1.6 По истечении срока службы  решение о дальнейшей эксплуатации РТСА/ПОТОК принимает комиссия, назначенная приказом руководителя предприятия-потребителя.

4.2 Гарантии изготовителя

4.2.1 Гарантийный срок эксплуатации – не менее 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поступления изделия на предприятие.

4.2.2 Гарантийный срок хранения – не более 6 месяцев со дня изготовления.

4.2.3 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие РТСА/ПОТОК чертежам, техническим условиям (ТУ 5131-005-59988194-2007) и государственным стандартам.

4.2.4 Если в течение срока гарантии какая-либо единица оборудования окажется дефектной или не соответствующей условиям договора, предприятие-изготовитель по требованию предприятия-потребителя и без какой-либо дополнительной оплаты со стороны предприятия-потребителя устранит выявленные дефекты путем исправления либо замены дефектного оборудования. Указанный срок гарантии в отношении исправленного оборудования или частей, представленных взамен дефектных, начинается с даты ввода последних в эксплуатацию.

4.2.5 Сведения о рекламациях направлять по адресу: ООО «РТСА», 600024, г. Владимир, ул. Ново-Ямская, д.72 (тел./ф.: (495)789-28-87).

5. КОНСЕРВАЦИЯ

Таблица 4

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ*

Автоматизированная линия для приготовления водно-спиртовой смеси непрерывного         действия производительностью  500 далл/час

наименование изделия

РТСА/ПОТОК-5 (ALCOJET)                                        25

обозначение                                                             заводской номер

Упакована________________________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно  требованиям,  предусмотренным  в  действующей  технической  документации.

Представитель ОТК

МП              _______________       ___________                  _________________

должность                                    личная подпись                                               расшифровка подписи

____________________

год, месяц, число

* Упаковывается по требованию Заказчика.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Автоматизированная линия для приготовления водно-спиртовой смеси непрерывного         действия производительностью  500 далл/час

наименование изделия

РТСА/ПОТОК-5 (ALCOJET)                                        25

обозначение                                                             заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП              ___________________                  _____________________________

личная подпись                                                                                     расшифровка подписи

____________________

год, месяц, число

8. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1 Движение изделия в эксплуатации

Таблица 5

| Дата установки |  |
| --- | --- |
| Место установки |  |
| Дата снятия |  |
| Наработка | с начала эксплуатации |  |
|  | после последнего ремонта |  |
| Причина снятия |  |
| Подпись лица, проводившего установку (снятие) |  |

8.2 Ограничения по транспортированию

8.2.1 Транспортирование РТСА/ПОТОК может осуществляться любыми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

8.2.2 В части воздействия климатических факторов внешней среды хранение и транспортирование РТСА/ПОТОК должно соответствовать условиям (2) ГОСТ 15150.

8.2.3 В процессе транспортирования и хранения РТСА/ПОТОК не должны подвергаться воздействию агрессивных сред и выделяющихся в атмосферу вредных паров и газов, а также тепловому излучению и механическим ударам.

9.  ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Перечень особых условий хранения

9.1.1  РТСА/ПОТОК необходимо эксплуатировать и хранить с сухом, крытом, отапливаемом помещении, при температуре воздуха не менее +5(С и не более  +30 (С и относительной влажности воздуха до 75%.

9.1.2 В  процессе хранения РТСА/ПОТОК не должна подвергаться воздействию агрессивных сред и выделяющихся в атмосферу вредных паров и газов, а также тепловому излучению и механическим ударам.

9.1.3 При хранении оборудования, входящего в состав РТСА/ПОТОК (насосы, теплообменники и пр.), необходимо соблюдать рекомендации предприятий-изготовителей, указанные в паспортах и инструкциях на единицу оборудования.

9.1.2 При  хранении системы свыше 6 месяцев, предприятие-потребитель обязано проводить осмотр, ревизию и  переконсервацию.

9.2  Перечень особых мер безопасности при работе

К работе на РТСА/ПОТОК допускаются лица, изучившие настоящий паспорт,  руководство и инструкции по эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности и противопожарной безопасности.

При монтаже, техническом обслуживании и ремонте электрооборудования РТСА/ПОТОК необходимо руководствоваться «Правилами техники безопасности при
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Типовыми инструкциями по технике безопасности при монтаже оборудования на пищевых предприятиях».

Необходимо систематически следить за исправностью заземления РТСА/ПОТОК. Запрещается эксплуатация РТСА/ПОТОК при отсутствии или обрыве заземления.

Самостоятельный ремонт электрооборудования и повреждений электропроводки не допускается.

9.3  Перечень особых условий эксплуатации

9.3.1. РТСА/ПОТОК может работать только с тем пищевым сырьем, для которого она была разработана. При эксплуатации необходимо учитывать рекомендации предприятия-изготовителя, указанные в руководстве по эксплуатации.

9.3.2. Регулировку РТСА/ПОТОК производить согласно указаниям, приведенным в руководстве по эксплуатации.

9.3.3. Техническое обслуживание РТСА/ПОТОК проводить по рекомендованному предприятием-изготовителем графику и средствами, указанными в руководстве по эксплуатации.

10.  СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

После прекращения использования РТСА/ПОТОК подлежит демонтажу. Все компоненты РТСА/ПОТОК утилизировать в соответствии с рекомендациями производителя данного оборудования. Любые местные и государственные нормы должны быть выполнены.

11. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| № п/п | Неисправность | Причина |
| --- | --- | --- |

12.  СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ

Наименование и адрес владельца______________________________________

__________________________________________________________________

Место установки:

Цех_______________________________________________________________

Участок___________________________________________________________

Линия_____________________________________________________________

Дата установки_____________________________________________________

Дата ввода в эксплуатацию___________________________________________

Инвентарный номер_________________________________________________

Дата______________________________________________________________

(подпись лица, ответственного за эксплуатацию)

Приложения

Перечень прилагаемых документов

| Наименование документа | Обозначение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Автоматизированная линия для приготовления водно-спиртовой смеси непрерывного действия (ALCOJET) (производительностью 150-2500 далл/час ) | Руководство по эксплуатации ALCOJET.00.00.00.00РЭ |
| Схема принципиальная технологическая | ALCOJET.00.00.00.АТХ |
| Декларация о соответствии на линии автоматизированные для приготовления и обработки водно-спиртовой смеси, модели РТСА/ПОТОК-1, РТСА/ПОТОК-3, РТСА/ПОТОК-5, РТСА/ПОТОК-6, РТСА/ПОТОК-8, РТСА/ПОТОК-10, РТСА/ПОТОК-12, РТСА/ПОТОК-15, РТСА/ПОТОК-20. ТУ 5131-005-59988194-07 | ТС № RU Д-RU.АБ45.В.8201 от 08.09.2015 по 07.09.2020. |
| Копия экспертного заключения на продукцию: Автоматизированная линия для приготовления и обработки водно-спиртовой смеси | № 581 от 28.05.2012 |
| Копия декларации о соответствии на теплообменники пластинчатые разборные типы : NX, NT….CT. «Кельвион Машимпекс» | ТС № RU Д-RU.АИ30.В.05760 от 25.01.2016 до 24.01.2021 |
| Разборный пластинчатый теплообменник «Кельвион Машимпекс» | Паспорт. Руководство по монтажу и эксплуатации. |
| Копия декларации о соответствии на фильтродержатели типа ФД, ООО «РТСА» | ТС № RU Д-RU.АУ04.В.40042 от 30.03.2016 до 29.03.2021 |
| Копия декларации о соответствии на воздухоотделители типа ВО, ООО «РТСА» | ТС № RU Д-RU.АУ04.В.40043 от 30.03.2016 до 29.03.2021 |
| Насос Grundfos CRN 3-27 2.2кВт | Гарантийный талон. Инструкция по эксплуатации. |
| Насос Grundfos CRNE 5-18 3 кВт | Гарантийный талон. Инструкция по эксплуатации. |
| Копия сертификата о соответствии на насосы вертикальные многоступенчатые центробежные, типы: CR, CRI, CRN, CRNE, CRE, CRIE. | № ТС RU C-RU.АИ30.В.01071 С 10.11.2014 г по 09.11.2019 г. |
| Расходомер электромагнитный Promag 50P, Endress+Hauser | Паспорт. Свидетельство о поверке |
| Расходомер массовый Promass 83F, Endress+Hauser | Паспорт. Свидетельство о поверке |
| Термопреобразователи сопротивления из платины и меди ТС-1187Ехd, ООО НПП «Элемер» | Паспорт (3 шт.) |
| Копия свидетельства об утверждении средств измерений на термопреобразователи сопротивления из платины и меди ТС | RU.C.32.004.A №57158 до 20 октября 2019г. |
| Копия сертификата соответствия на термопреобразователи сопротивления из платины и меди ТС | №ТС RU C-RU.МЛ06.В.00041 от 17.11.2015 |
| Датчик избыточного давления Корунд-ДИ-001М, ООО «Стенли» | Паспорт (2 шт.) |
| Копия сертификата соответствия на датчики давления Корунд, ООО Стэнли | №ТС RU C-RU.АА71.В.00366 от 22.06.2018 |
| Датчик потока ЕСХХИ, ООО «Контакт-1» | Паспорт (2 шт.) |
| Преобразователь вторичный СУ 200И | Паспорт. Руководство по эксплуатации |
| Регулирующий пневмоклапан DN25, «Burkert», тип 2300 | Руководство по монтажу и эксплуатации (2 шт.) |
| Регулирующий пневмоклапан DN15, «Burkert», тип 2300 | Руководство по монтажу и эксплуатации (2 шт.) |
| Позиционер «Burkert», тип 8635 | Руководство по монтажу и эксплуатации (4 шт.) |
| Клапан электромагнитный 2/2 ходовой, тип 6013, «Burkert» | Руководство по монтажу и эксплуатации (2 шт.) |
| Копия сертификата о соответствии на взравозащищенные соленоиды типов 6..-…, 7..-…, АС10-..-.-…, .. «Burkert» | № ТС RU С-DE.ГБ08.В.01082 от 16.06.2015 до 15.05.2020 |
| Копия декларации о соответствии на фильтроэлементы серии ЭФМ, «Промфильтр» | ТС № RU Д-RU.АВ24.В.02130 от 12.05.2016 до 11.05.2021 |
| Копия свидетельства о государственной регистрации на фильтроэлементы серии ЭФМ, «Промфильтр» | № RU.77.99.88.013.Е.042811.10.11 |

# Text boxes

Подп. и дата

Справ. №

Перв. примен

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.№

Инв. № подл.

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Лит.

Разраб.

Пров.

Утв.

Лист

Дата

Листов

2

20

ALCOJET.00.00.00ПС

Автоматизированная линия для приготовления водно-спиртовой смеси

«АЛПО (ALCOJET)»

ПАСПОРТ

ООО «РТСА»

Т.контр.

Санков

Формат А4

Копировал